## Slide 1: 第三章 时序电路的分析与设计
3.2 同步时序电路的分析与设计
3.2.2 同步时序电路的设计
3.2.2.1 建立原始状态图(表)
3.2.2.2 状态化简
3.2.2.2.1 完全给定同步时序电路状态表的化简
3.2.2.2.2 不完全给定同步时序电路状态表的化简
3.2.2.3 状态分配
3.2.2.3.1 状态编码的一般问题
3.2.2.3.2 相邻状态分配法
3.2.2.4 触发器类型的选择及激励函数和输出函数的确定
3.2.2.4.1 触发器类型的选择
3.2.2.4.2 激励函数和输出函数的确定
3.2.2.5 设计举例

## Slide 2: 第三章 时序电路的分析与设计
电路分析与设计的比较
逻辑电路图
逻辑表达式
二进制状态表
状态图
状态表
功能特性描述
分析过程
设计过程
1、建立原始状态图和状态表
2、状态化简求得最简状态表
3、状态分配求得二进制状态表
4、选择触发器，确定激励函数
和输出函数
5、画出逻辑电路图
6、讨论
3.2 同步时序电路的分析与设计 3.2.2 同步时序电路的设计Synchronous – circuit Design

## Slide 3: 3.2.2.1 建立原始状态图(表) Sequence recognizer State Diagram(Table)
建立原始状态表的关键是确定以下三个问题：
1、所描述的电路应包括多少状态？
2、状态之间的转换关系如何？
3、输出情况如何？
设计要求：只求正确，不求最简。
确保逻辑功能的正确性。
设计方法：直接构图（表）法
1、 起点——假设一个初态；
2、 输入信号为 n，则每个状态发出 2n 条带箭头线；
3、 直到不再有新的状态出现。

## Slide 4: 例1 设计一个五进制可逆计数器。当输入 x 为 0 时，
加 1 计数；x 为 1 时，减 1 计数。
1、画出原始状态图
S0
S1
S4
S3
S2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S1 /0 | S4 /1
S1 | S2 /0 | S0 /0
S2 | S3 /0 | S1 /0
S3 | S4 /0 | S2 /0
S4 | S0 /1 | S3 /0
x
y

## Slide 5: 例 2 设计一个“1101”序列检测器。当输入 x 连续出
现“1101” (或在出现“1101”后，x 一直保持为1)时，输出 Z = 1；否则 Z = 0 。
1、画出原始状态图
2、写出原始状态表
S1/0
S110/0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
S11/0
S0/0
S1101/1
 | 0 | 1 | z
S0 | S0 | S1 | 0
S1 | S0 | S11 | 0
S11 | S110 | S11 | 0
S110 | S0 | S1101 | 0
S1101 | S0 | S1101 | 1
x
y
Moore型

## Slide 6: 例 2 设计一个“1101”序列检测器。当输入 x 连续出现
“1101” (或在出现“1101”后，x 一直保持为1)时，
输出 Z = 1；否则 Z = 0 。
S1
S110
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/1
S11
S0
S1101
1、画出原始状态图
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S11 /0
S11 | S110 /0 | S11 /0
S110 | S0 /0 | S1101 /1
S1101 | S0 /0 | S1101 /1
x
y
Mealy型

## Slide 7: 3、化简原始状态表
由于S110和S1101的次态完全一样，则可以合并。
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S11 /0
S11 | S110 /0 | S11 /0
S110 | S0 /0 | S110 /1
x
y
此为 Mealy型电路设计。试比较前述的Moore型电路设计。
 | 0 | 1 | z
S0 | S0 | S1 | 0
S1 | S0 | S11 | 0
S11 | S110 | S11 | 0
S110 | S0 | S1101 | 0
S1101 | S0 | S1101 | 1
x
y
Mealy型
Moore型

## Slide 8: 例 3 设计一个8421码序列检测器。输入 x 为串行输入
8421码，先输入高位，后输入低位，每4位一组
进行检测。当输入为8421码时，输出 Z = 1；否
则 Z = 0 。
S0
S000
S00
SINIT
S10
S1
S01
S001
S010
S011
S11
S100
S101
S110
S111
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
1/0
1/0
0/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
Mealy型

## Slide 9: 例 4 设计一个同步时序电路，此电路有两个输入 x 和 y
及一个输出 z 。如果 x 连续两次输入同样的值时，
输出 z = 1 ，并且在此之后如果 y 输入一直保持为 1，
则输出 z 保持为 1；否则，输出 z = 0。
S0/0
00 01
SI/0
S1/0
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11
0001
10
11
S00/1
S11/1
10
00
01
1、画出原始状态图
11
0001
S'0/1
10
11
S'1/1
10
00
11
01

## Slide 10: 这个状态图是可以化简的。
S00和S‘0 、 S11和S’1的所有输出有向线是一样的，即次态相同。
S0/0
00 01
SI/0
S1/0
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11
0001
10
11
S00/1
S11/1
S0/0
00 01
SI/0
S1/0
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11
0001
10
11
S00/1
S11/1
10
00
01
11
0001
S'0/1
10
11
S'1/1
10
00
11
01
10
00
01
11
将S00和S‘0 、 S11和S’1分别合并成为一个状态，即状态化简。

## Slide 11: 2、原始状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11 | z
SI | S0 | S0 | S1 | S1 | 0
S0 | S00 | S00 | S1 | S1 | 0
S1 | S0 | S0 | S11 | S11 | 0
S00 | S00 | S00 | S1 | S11 | 1
S11 | S0 | S00 | S11 | S11 | 1
xy
S
S0/0
00 01
SI/0
S1/0
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11
0001
10
11
S00/1
S11/1
10
00
01
11

## Slide 12
总结建立原始状态图/表
  问题：
  有多少个状态，状态之间的转换关系如何？
  方法：直接构图法，
  只求逻辑正确，不求最简。
  例子
  作业

## Slide 13: 3.2.2.2 状态化简 Simplification the States
3.2.2.2.1 完全给定同步时序电路状态表的化简
State Reducant in Completely Specified Circuits
即：( S1，S2 ) → S
1、等效的概念
⑴ 状态等效(State Equivalence)
设： S1 和 S2 是完全给定时序电路 M1和 M2( M1和 M2可以是同一个电路)的两个状态，作为初态同时加入任意输入序列，所产生的输出序列完全一致，则状态 S1 和 S2 是等效(或等价)的，称 S1和 S2是等效对，记为 (S1，S2)。等效状态可以合并为一个状态。

## Slide 14: ⑵ 等效的传递性 Transitivity
如果有状态S1和S2等效，状态S2和S3等效，则状态S1 和 S3 也等效，记为：
( S1，S2 )，( S2，S3) → ( S1，S3)
⑶ 等效类 Equivalence Partition
所含状态都可以相互构成等效对的等效状态的集合，称为等效类。
即：( S1，S2 ，S3 ) → ( S1，S2)( S2，S3) ( S1，S3)
( S1，S2)( S2，S3) ( S1，S3) → ( S1，S2 ，S3 )
⑷ 最大等效类
在一个原始状态表中，不能被其他等效类所包含的等效类称为最大等效类。

## Slide 15: 等效对的判断标准
条件1：它们的输出完全相同identical outputs 。
条件2：它们的次态满足下列条件之一：
① 次态相同
② 次态交错
③ 次态维持
④ 后续状态等效
⑤ 次态循环

## Slide 16: 等效关系判断条件的说明
1/0
0/0
① 次态相同
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
② 次态交错
S1
S2
S3
S4
1/0
0/0
S1,S2
S3
0/0
1/0
S4
S1
S2
S3
S1,S2
S3
0/0

## Slide 17: 等效关系判断条件的说明
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
③ 次态维持
S1
S2
S3
S1,S2
S3
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/1
0/0
1/1
1/0
0/1
④ 后继状态等效
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S5
1/0
S3,S4
S1,S2
S3,S4
S5

## Slide 18: 等效关系判断条件的说明
0/0
1/1
0/1
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
0/1
0/1
⑤ 次态循环
S1
S2
S3
S4
S5
S5,S6
S3,S4
S6
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
S1,S2
图中次态的等效依赖关系
(S1,S2)
(S5,S6)
(S3,S4)

## Slide 19: 2、 利用隐含表进行状态化简
例 化简下图所示的原始状态表
y x | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
yn+1/z

## Slide 20: ⑴ 画隐含表(缺头少尾表)
B |  |  |  |  |  |  | 
C |  | AF BC |  |  |  |  | 
D |  | AF BC |  |  |  |  | 
E |  | AF BC |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 
G |  | AF BC |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G

## Slide 21: ⑵ 进行顺序比较 AB
B | × |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 22: ⑵ 进行顺序比较 AC
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 23: ⑵ 进行顺序比较 AD
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × |  |  |  |  |  | 
D | AF BD |  |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 24: ⑵ 进行顺序比较 AE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × |  |  |  |  |  | 
D | AF BD |  |  |  |  |  | 
E | × |  |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 25: ⑵ 进行顺序比较 AF
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × |  |  |  |  |  | 
D | AF BD |  |  |  |  |  | 
E | × |  |  |  |  |  | 
F | √ |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
次态满足

## Slide 26: ⑵ 进行顺序比较 AG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × |  |  |  |  |  | 
D | AF BD |  |  |  |  |  | 
E | × |  |  |  |  |  | 
F | √ |  |  |  |  |  | 
G | AF DG |  |  |  |  |  | 
H |  | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 27: ⑵ 进行顺序比较 AH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × |  |  |  |  |  | 
D | AF BD |  |  |  |  |  | 
E | × |  |  |  |  |  | 
F | √ |  |  |  |  |  | 
G | AF DG |  |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 28: ⑵ 进行顺序比较 BC
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD |  |  |  |  |  | 
E | × |  |  |  |  |  | 
F | √ |  |  |  |  |  | 
G | AF DG |  |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 29: ⑵ 进行顺序比较 BD
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × |  |  |  |  | 
E | × |  |  |  |  |  | 
F | √ |  |  |  |  |  | 
G | AF DG |  |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 30: ⑵ 进行顺序比较 BE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × |  |  |  |  | 
E | × | AF DF |  |  |  |  | 
F | √ |  |  |  |  |  | 
G | AF DG |  |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 31: ⑵ 进行顺序比较 BF
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × |  |  |  |  | 
E | × | AF DF |  |  |  |  | 
F | √ | × |  |  |  |  | 
G | AF DG |  |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 32: ⑵ 进行顺序比较 BG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × |  |  |  |  | 
E | × | AF DF |  |  |  |  | 
F | √ | × |  |  |  |  | 
G | AF DG | × |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 33: ⑵ 进行顺序比较 BH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × |  |  |  |  | 
E | × | AF DF |  |  |  |  | 
F | √ | × |  |  |  |  | 
G | AF DG | × |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 34: ⑵ 进行顺序比较 CD
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF |  |  |  |  | 
F | √ | × |  |  |  |  | 
G | AF DG | × |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 35: ⑵ 进行顺序比较 CE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF |  |  |  | 
F | √ | × |  |  |  |  | 
G | AF DG | × |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 36: ⑵ 进行顺序比较 CF
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF |  |  |  | 
F | √ | × | × |  |  |  | 
G | AF DG | × |  |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 37: ⑵ 进行顺序比较 CG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF |  |  |  | 
F | √ | × | × |  |  |  | 
G | AF DG | × | × |  |  |  | 
H | × | AF BC |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 38: ⑵ 进行顺序比较 CH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF |  |  |  | 
F | √ | × | × |  |  |  | 
G | AF DG | × | × |  |  |  | 
H | × | AF BC | BC |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 39: ⑵ 进行顺序比较 DE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × |  |  |  | 
G | AF DG | × | × |  |  |  | 
H | × | AF BC | BC |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 40: ⑵ 进行顺序比较 DF
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD |  |  | 
G | AF DG | × | × |  |  |  | 
H | × | AF BC | BC |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 41: ⑵ 进行顺序比较 DG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD |  |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG |  |  | 
H | × | AF BC | BC |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出相同
比较次态

## Slide 42: ⑵ 进行顺序比较 DH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD |  |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG |  |  | 
H | × | AF BC | BC | × |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
输出不同

## Slide 43: ⑵ 进行顺序比较 EF
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG |  |  | 
H | × | AF BC | BC | × |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y

## Slide 44: ⑵ 进行顺序比较 EG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × |  | 
H | × | AF BC | BC | × |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y

## Slide 45: ⑵ 进行顺序比较 EH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × |  | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y

## Slide 46: ⑵ 进行顺序比较 FG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y

## Slide 47: ⑵ 进行顺序比较 FH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | 
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y

## Slide 48: ⑵ 进行顺序比较 GH
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y

## Slide 49: ⑶ 关联比较
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
隐含表中有三种状态结果：
① “ × ” 表示状态不等效；
② “√” 表示状态等效；
③ 其他情况是需要进一步确
定状态对是否等效。

## Slide 50: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
AD
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
BD
AF
AD 等效取决于AF和BD

## Slide 51: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
AD
AF
BD
AG
DG
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AG 等效取决于AF和DG

## Slide 52: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BC 等效取决于AF

## Slide 53: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BE
DF
BE 等效取决于AF和DF

## Slide 54: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
BE
DF
BH 等效取决于AF和BC

## Slide 55: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
BE
DF
CE

## Slide 56: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
BG
BE
DF
CE

## Slide 57: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
BG
BE
DF
CE
EH

## Slide 58: ⑶ 关联比较 ① 找出待定的等效对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE

## Slide 59: ⑶ 关联比较 ②确定不等效状态对
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
BD , BG不等效

## Slide 60: ⑶ 关联比较 ②确定不等效状态对
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
BD 不等效→AD,DF 不等效
BG 不等效→DG不等效

## Slide 61: ⑶ 关联比较 ②确定不等效状态对
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
DG 不等效→AG,FG 不等效
DF 不等效→BE,EH,CE不
等效

## Slide 62: ⑶ 关联比较 ③确定等效状态对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AF 等效→BC 等效
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE

## Slide 63: ⑶ 关联比较 ③确定等效状态对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
AF,BC 等效→BH 等效
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE

## Slide 64: ⑶ 关联比较 ③确定等效状态对
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
BC 等效→CH 等效
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE

## Slide 65: ⑷ 列出最大等效类
又 (B,C) ，(B,H) ，(C,H) → (B,C,H)
由关联比较得到如下
等效对：
(A,F) ，(B,C)
(B,H)， (C,H)
因而得到两个最大等效类：(A,F) 和 (B,C,H)
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
重新命名状态名
AD
AF
BD
AG
DG
BC
BH
CH
FG
BG
BE
DF
EH
CE

## Slide 66: ⑸ 最小化状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A' | C'/0 | C'/0 | A'/0 | A'/0
B' |  |  |  | 
C' |  |  |  | 
D' |  |  |  | 
E' |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
x
y
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
yn+1/z

## Slide 67: ⑸ 最小化状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A' | C'/0 | C'/0 | A'/0 | A'/0
B' | B'/1 | C'/0 | D'/1 | A'/0
C' |  |  |  | 
D' |  |  |  | 
E' |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
x
y
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
yn+1/z

## Slide 68: ⑸ 最小化状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A' | C'/0 | C'/0 | A'/0 | A'/0
B' | B'/1 | C'/0 | D'/1 | A'/0
C' | C'/0 | B'/0 | A'/0 | A'/0
D' |  |  |  | 
E' |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
x
y
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
yn+1/z

## Slide 69: ⑸ 最小化状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A' | C'/0 | C'/0 | A'/0 | A'/0
B' | B'/1 | C'/0 | D'/1 | A'/0
C' | C'/0 | B'/0 | A'/0 | A'/0
D' | B'/1 | A'/0 | D'/1 | A'/0
E' |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
x
y
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
yn+1/z

## Slide 70: ⑸ 最小化状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A' | C'/0 | C'/0 | A'/0 | A'/0
B' | B'/1 | C'/0 | D'/1 | A'/0
C' | C'/0 | B'/0 | A'/0 | A'/0
D' | B'/1 | A'/0 | D'/1 | A'/0
E' | E'/0 | E'/0 | A'/0 | A'/0
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
x
y
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
yn+1/z

## Slide 71: 3.2.2.2.2 不完全给定同步时序电路状态表的化简 State Reduction in Incompletely Specified Circuits
1. 不完全给定Incompletely Specified States的概念
如图所示，次态或输出中包含有无关项(d)。
 | 0 | 1
A | A/0 | D/d
B | A/0 | D/0
C | A/0 | D/1
D | A/0 | C/1
x
y

## Slide 72: 2. 相容的概念
⑴ 状态相容 State Compatibility
 | 0 | 1
A | A/0 | D/d
B | A/0 | D/0
C | A/0 | D/1
D | A/0 | C/1
x
y
设： S1 和 S2 是不完全给定时序电路 M1 和 M2 ( M1和 M2可以是同一个电路)的两个状态，作为初态同时加入预定的允许输入序列( 除最后一个次态外，其他次态都是确定的 )，所产生的输出序列一致( 认为确定的输出与对应的不确定输出相同)，则状态 S1 和 S2 是相容的，称 S1和 S2 是相容对。
记为： (S1，S2)。

## Slide 73: ⑵ 状态相容无传递性
⑶ 相容类
两两相容的状态的集合称为相容类。
 | 0 | 1
A | A/0 | D/d
B | A/0 | D/0
C | A/0 | D/1
D | A/0 | C/1
x
y
⑷ 最大相容类 Maximal Compatibles
不能被其他相容类所包含的相容类。
A
B
C
A
B
D
C
A
B
E
C
D
A
B
F
C
D
E
如左图中，(A，B) 、(A，C)相容，但(B ,C)不相容

## Slide 74: 相容对的判别标准:
条件一：它们的输出相同；
条件二：它们的次态必须满足下列情况之一:
① 次态相同
② 次态交错
③ 次态维持
④ 后续状态等效
⑤ 次态循环
注意：一方给定,一方不给定的次态均当作相同。

## Slide 75: 例 化简不完全给定状态表。
A
B
D
C
右表中的相容对为:
(A,B)，(A,C)，(A,D)，(C, D)
状态合并图Merger Diagrams
 | 0 | 1
A | A/0 | D/d
B | A/0 | D/0
C | A/0 | D/1
D | A/0 | C/1
x
y
将所有相容对填入合并图，
可以得到两个最大相容类为:
(A,B)，(A,C,D)
yn+1/z

## Slide 76: 3. 最小化状态表 Reduced State Table
4. 不完全给定状态表的化简过程
(1) 利用隐含表寻找相容对
(2) 用合并图确定最大相容类
(3) 采用覆盖闭合表进行相容类集的选择，建立最小化状态表
(1) 覆盖性 Coverd：能包含全部的原始状态。
(2) 闭合性 Closure ：任一个相容类的次态应属于该集内的一个相容类。
(3) 最小化：选择满足“覆盖”和“闭合”的相容类且数目最少。

## Slide 77: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B |  |  |  | 
C |  |  |  | 
D |  |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 78: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C |  |  |  | 
D |  |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 79: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD |  |  | 
D |  |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 80: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD |  |  | 
D | √ |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 81: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD |  |  | 
D | √ |  |  | 
E | √ |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 82: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ |  |  | 
E | √ |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 83: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ |  | 
E | √ |  |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 84: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ |  | 
E | √ | × |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 85: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ | √ | 
E | √ | × |  | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 86: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ | √ | 
E | √ | × | AD | 
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 87: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ | √ | 
E | √ | × | AD | BC
 | A | B | C | D
x
y
yn+1/z

## Slide 88: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ | √ | 
E | √ | × | AD | BC
 | A | B | C | D
⑴ 利用隐含表寻找相容对：
(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(B,D),(C,D),(C,E)
x
y
(A,B,D),(A,C,D),(A,C,E)
A
E
D
C
B
⑵ 用合并图确定最大相容类：
√
√
√
×
yn+1/z

## Slide 89: ⑶ 作出最小化状态表：
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABD | A | B |  | D |  | AC | B
ACD | A |  | C | D |  | AD | B
ACE | A |  | C |  | E | AD | C
覆盖闭合表
选择最小化：
(ABD) (ACE)
↓ ↓
A' B'
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
x
y
(A,B,D),(A,C,D),(A,C,E)
⑵ 用合并图确定最大相容类：
yn+1/z

## Slide 90: ⑶ 作出最小化状态表：
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABD | A | B |  | D |  | AC | B
ACD | A |  | C | D |  | AD | B
ACE | A |  | C |  | E | AD | C
覆盖闭合表
选择最小化：
(ABD) (ACE)
↓ ↓
A' B'
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
x
y
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | B'/1 | A'/0
B' |  | 
x
y
yn+1/z
yn+1/z
Notes: 状态A出现在两个相容类中，从其中任意一个相容类中去掉A都不影响其覆盖性，但不满足闭合性。

## Slide 91: ⑶ 作出最小化状态表：
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABD | A | B |  | D |  | AC | B
ACD | A |  | C | D |  | AD | B
ACE | A |  | C |  | E | AD | C
覆盖闭合表
选择最小化：
(ABD) (ACE)
↓ ↓
A' B'
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
x
y
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | B'/1 | A'/0
B' | A'/0 | B'/1
x
y
yn+1/z
yn+1/z

## Slide 92: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C |  |  |  | 
D |  |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 93: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB |  |  | 
D |  |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 94: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB |  |  | 
D | AC CD |  |  | 
E |  |  |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 95: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB |  |  | 
D | AC CD |  |  | 
E | AB CD |  |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 96: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD |  |  | 
E | AB CD |  |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 97: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE |  | 
E | AB CD |  |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 98: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE |  | 
E | AB CD | × |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 99: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × |  | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 100: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | 
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 101: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 102: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
DE

## Slide 103: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
DE
AC

## Slide 104: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
DE
AC
CD
AD

## Slide 105: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD

## Slide 106: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC

## Slide 107: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC
BD
CE

## Slide 108: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC
BD
CE

## Slide 109: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC
BD
CE

## Slide 110: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC
BD
CE

## Slide 111: 例2 化简如图所示的原始状态表。
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC
BD
CE

## Slide 112: 例2 化简如图所示的原始状态表。
AB
AE
DE
AC
CD
AD
BC
BD
CE
A
E
D
C
B
⑴ 利用隐含表找出相容对：
(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(B,C),(C,D),(D,E)
⑵ 用合并图确定最大相容类：
(A,B,C),(A,C,D),(A,D,E)

## Slide 113: ⑶ 作出最小化状态表一
覆盖闭合表一
⑵ 用合并图确定最大相容类：
(A,B,C),(A,C,D),(A,D,E)
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
yn+1/z
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABC | A | B | C |  |  | DE | AB
ACD | A |  | C | D |  | CD | ABC
ADE | A |  |  | D | E | CD | ABC
选择最小化：
(ABC) (ADE) 不能满
↓ ↓ 足闭合
A‘ B’ 性
选择最小化：
(ABC) (ACD) (ADE)
↓ ↓ ↓
A' B' C'

## Slide 114: ⑶ 作出最小化状态表一
选择最小化：
(ABC) (ACD) (ADE)
↓ ↓ ↓
A' B' C'
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | C'/0 | A'/1
B' |  | 
C' |  | 
x
y
yn+1/z
yn+1/z
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y

## Slide 115: ⑶ 作出最小化状态表一
选择最小化：
(ABC) (ACD) (ADE)
↓ ↓ ↓
A' B' C'
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | C'/0 | A'/1
B' | B'/0 | A'/1
C' |  | 
x
y
yn+1/z
yn+1/z
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y

## Slide 116: ⑶ 作出最小化状态表一
选择最小化：
(ABC) (ACD) (ADE)
↓ ↓ ↓
A' B' C'
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | C'/0 | A'/1
B' | B'/0 | A'/1
C' | B'/1 | A'/d
x
y
yn+1/z
yn+1/z
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y

## Slide 117: ⑶ 作出最小化状态表二
选择最小化：
(ABC) (DE)
↓ ↓
A' B'
覆盖闭合表二
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
yn+1/z
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABC | A | B | C |  |  | DE | AB
ACD | A |  | C | D |  | CD | ABC
DE |  |  |  | D | E | C | BC
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | B'/0 | A'/1
B' |  | 
x
y
yn+1/z

## Slide 118: ⑶ 作出最小化状态表二
选择最小化：
(ABC) (DE)
↓ ↓
A' B'
覆盖闭合表二
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
yn+1/z
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABC | A | B | C |  |  | DE | AB
ACD | A |  | C | D |  | CD | ABC
DE |  |  |  | D | E | C | BC
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | B'/0 | A'/1
B' | A'/1 | A'/d
x
y
yn+1/z

## Slide 119
总结状态化简
  化简的目的
  完全给定电路的状态化简
    寻求最大等效类——等效的概念（输出＋次态）
    方法：判断等效（用隐含表）
    得到最大等效类（用等效的传递性）
  不完全给定电路的状态化简
    寻求合适的相容类——相容的概念（输出＋次态）
    方法：判断相容（用隐含表）
    得到最大相容类（用合并图）
    选择最小化设计的合适的相容类（用覆盖/ 闭合表）
    作业

## Slide 120: 3.2.2.3 状态分配 State Assignment
状态分配就是给最小化状态表中的每个字母状态指定一个二进制代码来表示，又称为状态编码。
状态分配将影响到所设计的同步时序电路的复杂程度和使用器件的多少。
3.2.2.3.1 状态编码的一般问题
⒈ 状态个数和触发器个数的关系
设状态个数为 n，触发器个数为K，则 n、K 之间应满足下列关系：
2K ≥ n ＞ 2K-1 或 K = [㏒2n]
式中 ：[㏒2n] 为不小于㏒2n 的最小整数。

## Slide 121: ⒉ 选择状态分配方案
两种状态分配方案的比较：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | A | B | D | C
B | C | D | B | A
C | B | A | C | D
D | D | C | A | B
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案1的二进制状态表
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案2的二进制状态表
x1x2
S
状态表
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
y1
y2
方案1
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
y1
y2
方案2
例 某时序电路的状态表。

## Slide 122: ⒉ 选择状态分配方案
若选择D触发器：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案1的二进制状态表
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案2的二进制状态表
D1 = x1y2 + x1y2 = x1 ⊕ y2
方案1的激励函数表达式
D1
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
x1x2
y1y2

## Slide 123: ⒉ 选择状态分配方案
若选择D触发器：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案1的二进制状态表
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案2的二进制状态表
D1 = x1y2 + x1y2 = x1 ⊕ y2
方案1的激励函数表达式
D2 = x2y1 + x2y1 = x2 ⊕ y1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
D1
D2
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
x1x2
y1y2

## Slide 124: ⒉ 选择状态分配方案
若选择D触发器：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案2的二进制状态表
D1 = x1y2 + x1y2 = x1 ⊕ y2
方案1的激励函数表达式
D2 = x2y1 + x2y1 = x2 ⊕ y1
D1 = x1x2y1 + x1x2y1 + x1x2y1 + x1x2y1
= x1 ⊕ x2 ⊕ y1
方案2的激励函数表达式
D1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
x1x2
y1y2

## Slide 125: ⒉ 选择状态分配方案
若选择D触发器：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案2的二进制状态表
D1 = x1y2 + x1y2 = x1 ⊕ y2
方案1的激励函数表达式
D2 = x2y1 + x2y1 = x2 ⊕ y1
D1 = x1x2y1 + x1x2y1 + x1x2y1 + x1x2y1
= x1 ⊕ x2 ⊕ y1
方案2的激励函数表达式
D2 = x1y1y2 + x1y1y2 + x1y1y2 + x1y1y2
= x1 ⊕ y1⊕ y2
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
D1
D2
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
x1x2
y1y2

## Slide 126: 状态分配方案总数 Total Number of State Assibnment
如果触发器个数为 K，则每一状态的二进制码的位数为K，K个变量有 2K 种组合，用2K种组合来对 n个状态进行分配时就有 NA种分配方案：
在上式中，当 K = 3 ，n = 5， 则 NA = 3720 (方案)
2K!
(2K －n) !
NA =
又如上例中，K = 2 ，n = 4， NA = 24 (方案)
具体如下页所示。

## Slide 127: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1

## Slide 128: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
y0
y1
方案1
上例中的方案1 对应着
表中第三组的方案5

## Slide 129: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
上例中的方案2 对应着
表中第一组的方案5
y0
y1
方案2

## Slide 130: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
CLK
/CLR
Q1
D
Q
CLK
Q
CLR
D
Q
CLK
Q
CLR
Q0
y1
y0
二进制加1 计数器：取第三组方案5、1
＝1

## Slide 131: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
CLK
/CLR
Q1
D
Q
CLK
Q
CLR
D
Q
CLK
Q
CLR
Q0
y1
y0
二进制加1 计数器：还有第三组方案6、2
仅改变输出引端，电路不变
＝1

## Slide 132: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
CLK
/CLR
Q1
D
Q
CLK
Q
CLR
D
Q
CLK
Q
CLR
Q0
y1
y0
二进制加1 计数器：还有第三组方案7、3
＝1

## Slide 133: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
CLK
/CLR
Q1
D
Q
CLK
Q
CLR
D
Q
CLK
Q
CLR
Q0
y1
y0
二进制加1 计数器：还有第三组方案8、4
＝1
结论：每组内的 8 种方案不是彼此独立的，为同一电路，输出可以从一种导出另一种。

## Slide 134: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
实际上，24种方案仅有 3 种分配方案是完全独立的，即表中的三个大组，每一大组对应着一个电路设计。它们的主要差别表现在：
A 分别与 C、 B、 D 状态相对
A
B
D
C
第三组
A
C
B
D
第二组
A
B
C
D
第一组

## Slide 135: 真正独立的状态分配方案总数 Unique State Assibnment
状态分配数 Number of State Assignments
如果触发器个数为 K，有 2K 种二进制组合，用来对 n 个状态进行分配时就有 N种独立的分配方案：
(2K － 1)!
(2K －n)! K!
N =
n | K | NA | N |  | n | K | NA | N
2 3 4 5 6 | 1 2 2 3 3 | 2 24 24 6720 20160 | 1 3 3 140 420 |  | 7 8 9 10 | 3 3 4 4 | 40320 40320 4.15×109 2.91×1010 | 840 840 10810800 75675600

## Slide 136: 3.2.2.3.2 相邻状态分配法 State Assignment Rules
目的：寻找次佳状态分配
(不是最佳状态分配 Optimal State Assigment)
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案1的二进制状态表
D1
次态的 1 靠拢 ，控制函数的 1 就靠拢
D2
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
x1x2
y1y2
思路： 尽可能使次态和输出函数在卡诺图上 “1” 单元的分布为相邻，以便形成较大的卡诺圈，从而得到最简的次态和输出函数表达式。

## Slide 137: 3.2.2.3.2 相邻状态分配法 State Assignment Rules
方法：第一步
第二步
给各状态分配二进制编码的步骤如下：
1、找出状态表中出现最多的次态 Sin+1 所对应的现态 Si，并令 Si 的二进制编码全为 0。
2、按第一步已确定出的状态相邻关系给其它状态分配二进制编码。
规则 I ：在相同输入条件下，次态相同，现态相邻。
规则 II ：在相邻的输入条件下，同一现态，次态相邻。
规则III：输出完全相同，现态相邻。
由如下三个主要规则找出状态之间的相邻关系：

## Slide 138: 相邻状态分配法的改善效果计算：
改善效果 I = K ×R
规则I：在相同输入条件下，次态相同，现态相邻。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 000 | 001 /1 | 100 /0 | 010 /0 | 011 /1
D 001 | 001 /1 | 001 /0 | 000 /0 | 000 /1
C 011 | 010 /0 | 001 /0 | 000 /0 | 011 /1
B 010 | 011 /0 | 011 /1 | 001 /0 | 010 /0
E 100 | 011 /1 | 001 /1 | 010 /0 | 100 /0
x1x2
y1y2y3
采用规则 I，可以改善次态函数卡诺图上列向 1单元(或 0单元)的相邻情况。
在有 K个变量(触发器)的情况下，如果满足规则 I 一次，则可保证 K个次态函数卡诺图中各有一对 1 单元( 或 0 单元)列向相邻。
若满足 R 次意味着可保证次态函数卡诺图上有K×R 对 “1” 或 “0” 相邻，记为：

## Slide 139: 规则II：在相邻的输入条件下，同一现态，次态相邻。
改善效果 II = (K －1) ×m
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 000 | 001 /1 | 010 /0 | 010 /0 | 011 /1
D 001 | 001 /1 | 001 /0 | 000 /0 | 000 /1
C 011 | 010 /0 | 001 /0 | 000 /0 | 011 /1
B 010 | 011 /0 | 011 /1 | 001 /0 | 010 /0
E 100 | 011 /1 | 001 /1 | 010 /0 | 100 /0
x1x2
y1y2y3
采用规则 II ，可以改善次态函数卡诺图上行向 1单元(或 0单元)的相邻情况。
在有 K个变量(触发器)的情况下，如果满足规则 II 一次，则可保证 (K－1) 个次态函数卡诺图中各有一对 1 单元(或 0 单元)行向相邻。
若满足 m 次意味着可保证次态函数卡诺图上有(K －1) ×m 对“1”或“0”相邻，记为：

## Slide 140: 规则III：输出完全相同，现态相邻。
改善效果 III = ( p × q) ×l
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 000 | 001 /1 | 100 /0 | 010 /0 | 011 /1
D 001 | 001 /1 | 001 /0 | 000 /0 | 000 /1
C 011 | 010 /0 | 001 /0 | 000 /0 | 011 /1
B 010 | 011 /0 | 011 /1 | 001 /0 | 010 /0
E 100 | 011 /1 | 001 /1 | 010 /0 | 100 /0
x1x2
y1y2y3
采用规则 III ，可以改善输出函数卡诺图上列向 1单元(或 0单元)的相邻情况。
在有 p 个输入组合、q 个输出的情况下，如果满足规则 III 一次，则可保证 q 个输出函数卡诺图中各有 p 对 1 单元(或 0 单元)列向相邻。
若满足 l 次意味着可保证输出函数卡诺图上有( p × q ) ×l 对“1”或“0”相邻，记为：

## Slide 141: 满足状态 S1 、 S2 相邻要求的总改善效果为：
ES1S2 = 改善效果 I ＋ 改善效果 II ＋ 改善效果 III
= K×R ＋ (K－1) × m ＋ ( p×q ) × l

## Slide 142: 例1 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 0 | 1
A | C/0 | D/0
B | C/0 | A/0
C | B/0 | D/0
D | A/0 | B/1
x
y
yn+1/Z
状态表中有4个状态，则状态变量数 K = 2 (y = y1 y0.)；输入组合数p = 2；输出组合数 q = 1。则状态对相邻要求的总改善效果为：
ES1S2 = K×R + (K－1)×m + ( p×q)×l
= 2R + m + 2l
分析状态表，求得：
①根据规则I： RAB = 1， RAC = 1
②根据规则II： mCD = 1，mAC = 1
mBD= 1，mAB= 1
③根据规则III： lAB = 1，lAC = 1
lBC = 1
EAB = 2RAB + mAB+ 2lAB = 5
EAC = 2RAC + mAC+ 2lAC = 5
ECD = mCD = 1
EBD = mBD = 1
EBC = 2lBC = 2

## Slide 143: 例1 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 0 | 1
A 00 | 10/0 | 11/0
B 01 | 10/0 | 00/0
D 11 | 00/0 | 01/1
C 10 | 01/0 | 11/0
x
y1y0
y1n+1 y0n+1 /Z
二进制状态表
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
EAB = 2RAB + mAB+ 2lAB = 5
EAC = 2RAC + mAC+ 2lAC = 5
ECD = mCD = 1
EBD = mBD = 1
EBC = 2lBC = 2
 | 0 | 1
A | C/0 | D/0
B | C/0 | A/0
C | B/0 | D/0
D | A/0 | B/1
x
y
yn+1/Z
优先满足总改善效果大的状态对的相邻要求：
A
B
C
D
状态相邻图
y1
y0
状态分配

## Slide 144: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
K= 3，p = 4， q = 1

## Slide 145: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
当x2x1 =11时，次态均
为 A ，输出均为 0，则对规
则 I、III 而言，可以不参
加讨论。
K= 3，p = 4， q = 1

## Slide 146: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。
K= 3，p = 4， q = 1
A： mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mCB = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；
D： mAB = 1，mAD = 1 ，mBD = 1；
E： mAE = 2；

## Slide 147: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A： mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mCB = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；
D： mAB = 1，mAD = 1 ， mBD = 1；E：mAE = 2；
∴ mAC = 4
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 148: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mCB = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，
mBD = 1；E：mAE = 2；
∴ mAC = 4 , mAB = 2
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 149: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mCB = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，
mBD = 1；E：mAE = 2；
∴ mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 150: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mCB = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，
mBD = 1；E：mAE = 2；
∴ mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 151: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mBC = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，
mBD = 1 ；E：mAE = 2；
∴ mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 152: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mBC = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，
mBD = 1 ；E：mAE = 2；
∴ mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 153: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 154: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
K= 3，p = 4， q = 1
当x2x1 =11时，次态均为 A ，输出均为 0，则对规则 I、III 而言，可以不参加讨论。

## Slide 155: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7

## Slide 156: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18

## Slide 157: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4

## Slide 158: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAE = 11

## Slide 159: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAE = 11，EBC = 4

## Slide 160: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAE = 11，EBC = 4
EBD = 14

## Slide 161: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
mAC = 4 , mAB = 2 , mAD = 2 , mAE = 2 , mBC = 2 , mBD = 2 ；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；
EAE = 11，EBC = 4
EBD = 14，ECE = 7

## Slide 162: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4
EAE = 11
EBC = 4
EBD = 14
ECE = 7
B
D
A
C
E
 | 0 | 1
00 | A | C
01 | B | 
11 | D | 
10 | E | 
y1y0
y2

## Slide 163: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
 | 0 | 1
00 | A | C
01 | B | 
11 | D | 
10 | E | 
y1y0
y2
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 000 | 100/0 | 100/0 | 000/0 | 000/0
B 001 | 001/1 | 100/0 | 000/0 | 011/1
D 011 | 001/1 | 000/0 | 000/0 | 011/1
E 010 | 010/0 | 010/0 | 000/0 | 000/0
C 100 | 100/0 | 001/0 | 000/0 | 000/0
x2x1
y

## Slide 164: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。

## Slide 165: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。

## Slide 166: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。

## Slide 167: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。
② 根据规则I I ：状态相邻关系如黄线所示。

## Slide 168: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。
② 根据规则I I ：状态相邻关系如黄线所示。

## Slide 169: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。
② 根据规则I I ：状态相邻关系如黄线所示。

## Slide 170: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/ 0 | C/0 | A/ 0 | A/ 0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/ 0 | B/ 0 | A/ 0 | A/ 0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/ 0 | E/ 0 | A/ 0 | A/ 0
x2x1
y
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。
② 根据规则II ：状态相邻关系如黄线所示。
③ 根据规则III ：状态相邻关系如白线所示。
B
D
A
C
E

## Slide 171: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/ 1 | C/ 0 | A/ 0 | D/ 1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/ 1 | A/ 0 | A/ 0 | D/ 1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。
② 根据规则II ：状态相邻关系如黄线所示。
③ 根据规则III ：状态相邻关系如白线所示。
B
D
A
C
E

## Slide 172: 例2 另一种简单的相邻状态分配法。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
① 根据规则I：状态相邻关系如绿线所示。
② 根据规则II ：状态相邻关系如黄线所示。
③ 根据规则III ：状态相邻关系如白线所示。
B
D
A
C
E
优先选择较密切的相邻关系，即两者之间连线较多的。
如粗线所示。
 | 0 | 1
00 | A | C
01 | B | 
11 | D | 
10 | E | 
y1y0
y2

## Slide 173
总结关于状态分配
  目的
  思路：研究状态之间的相邻关系
  方法名称：相邻状态分配法
  步骤：
    根据3个规则判断相邻状态
    计算相邻状态的改善效果
    根据改善效果的结果确定分配方案
  加权的精确计算 vs 简易的粗略估算
  注意本节重点强调这里的思想，3个规则，改善效果计算公式

## Slide 174: 3.2.2.4 触发器类型的选择 及激励函数和输出函数的确定
3.2.2.4.1 触发器类型的选择
触发器类型的不同将决定电路中激励函数的繁简。因此，选择触发器类型的重要条件就是能使函数最简。在大多数情况下，最常选用的是 D触发器，其次是选用 JK触发器和 T触发器。在非计数型的时序电路中，有时可选用 SR触发器。在 PLD器件中只包含D触发器。

## Slide 175: 3.2.2.4.2 激励函数和输出函数的确定
选触发器类型
最简状态表
原始状态图、状态表
状态化简
状态分配
二进制状态表
(选触发器激励表)
激励函数表达式
输出函数表达式

## Slide 176: 例 分别用 D触发器、JK触发器和 T触发器确定如图所示二进制状态表所要求的激励函数和输出函数。
1、用D触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
D1
D0
Z
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
激励表
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1

## Slide 177: 例 分别用 D触发器、JK触发器和 T触发器确定如图所示二进制状态表所要求的激励函数和输出函数。
1、用D触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
激励表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
x
y1y0
D1
D0
Z
D1 = x•y1+x•y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1

## Slide 178: 例 分别用 D触发器、JK触发器和 T触发器确定如图所示二进制状态表所要求的激励函数和输出函数。
1、用D触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
x
y1y0
D1
D0
Z
D1 = x•y1+x•y0
D0 = x•y1+x•y0 + y1•y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 1 | 1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
激励表
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1

## Slide 179: 例 分别用 D触发器、JK触发器和 T触发器确定如图所示二进制状态表所要求的激励函数和输出函数。
1、用D触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
x
y1y0
D1
D0
Z
D1 = x•y1+x•y0
D0 = x•y1+x•y0 + y1•y0
Z = x • y1• y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 1 | 1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 0 | 0
x
y1y0

## Slide 180: 2、用JK触发器
J1
K1
J0
K0
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0

## Slide 181: 2、用JK触发器
J1
K1
J0
K0
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 
01 | 1 | 
11 | d | 
10 | d | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | 
01 | d | 
11 | 1 | 
10 | 1 | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表

## Slide 182: 2、用JK触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
J1
K1
J0
K0
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | d | d
10 | d | d
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | d | d
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
J1 = x + y0
K1 = x + y0
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表

## Slide 183: 2、用JK触发器
J1
K1
J0
K0
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | d | d
10 | d | d
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | d | d
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 
01 | d | 
11 | d | 
10 | 1 | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | 
01 | 1 | 
11 | 1 | 
10 | d | 
x
y1y0
J1 = x + y0
K1 = x + y0
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表

## Slide 184: 2、用JK触发器
J1
K1
J0
K0
J1 = x + y0 J0 = x + y1
K1 = x + y0 K0 = x + y1
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | d | d
10 | d | d
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | d | d
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | d | d
11 | d | d
10 | 1 | 1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | d | d
x
y1y0
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表

## Slide 185: 2、用JK触发器
J1
K1
J0
K0
J1 = x + y0 J0 = x + y1
K1 = x + y0 K0 = x + y1
Z = x • y1• y0
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | d | d
10 | d | d
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | d | d
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | d | d
11 | d | d
10 | 1 | 1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | d | d
x
y1y0
Z
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 0 | 0
x
y1y0

## Slide 186: 3、用T触发器
T1
T0
Z
激励表
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
Q Qn+1 | T
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 187: 3、用T触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
T1
T0
Z
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
T1 = x• y1•y0 +x• y1•y0
激励表
Q Qn+1 | T
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 188: 3、用T触发器
T1
T0
Z
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | 1 | 1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 |  | 
01 |  | 
11 |  | 
10 |  | 
x
y1y0
T1 = x• y1•y0 +x• y1•y0
T0 = x• y1•y0 +x• y1•y0
激励表
Q Qn+1 | T
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 189: 3、用T触发器
T1
T0
Z
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | 1 | 1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 0 | 0
x
y1y0
T1 = x• y1•y0 +x• y1•y0
T0 = x• y1•y0 +x• y1•y0
Z = x •y1•y0

## Slide 190: 3.2.2.5 设计举例
例1 设计一个“1111”序列检测器。当连续收到四个(或四个以上)“1”后，电路输出 Z = 1；否则，输出 Z = 0。
S1
S3
1/0
1/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
S2
S0
S4
1、画出原始状态图
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y
0/0

## Slide 191: 3、 隐含表
S1 | S1 ,S2 |  |  | 
S2 | S1 ,S3 |  |  | 
S3 | × |  |  | 
S4 | × |  |  | 
 | S0 | S1 | S2 | S3
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y

## Slide 192: 3、 隐含表
S1 | S1 ,S2 |  |  | 
S2 | S1 ,S3 | S2 ,S3 |  | 
S3 | × | × |  | 
S4 | × | × |  | 
 | S0 | S1 | S2 | S3
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y

## Slide 193: 3、 隐含表
S1 | S1 ,S2 |  |  | 
S2 | S1 ,S3 | S2 ,S3 |  | 
S3 | × | × | × | 
S4 | × | × | × | 
 | S0 | S1 | S2 | S3
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y

## Slide 194: 3、 隐含表
隐含表
S1 | S1 ,S2 |  |  | 
S2 | S1 ,S3 | S2 ,S3 |  | 
S3 | × | × | × | 
S4 | × | × | × | √
 | S0 | S1 | S2 | S3
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y

## Slide 195: 3、 隐含表
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
隐含表
5、最小化状态表
S1 | S1 ,S2 |  |  | 
S2 | S1 ,S3 | S2 ,S3 |  | 
S3 | × | × | × | 
S4 | × | × | × | √
 | S0 | S1 | S2 | S3
2、写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y
×
×
×
×
4、最大等效类及命名
S0 S1 S2 (S3 ,S4 )
↓ ↓ ↓ ↓
A B C D
x
y

## Slide 196: 6、 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
5、最小化状态表
x
y
A B
C D
RCD = 1

## Slide 197: 6、 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
5、最小化状态表
A B
C D
RCD = 1
mAB = 1, mAC = 1, mAD = 2
x
y

## Slide 198: 6、 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
5、最小化状态表
A B
C D
RCD = 1
mAB = 1, mAC = 1, mAD = 2
l AB = 1, l AC = 1, l BC = 1
EAB = 2RAB+ mAB + 2lAB = 3
EAC = 2RAC+ mAC + 2lAC = 3
EAD = 2RAD+ mAD + 2lAD = 2
EBC = 2RBC+ mBC + 2lBC = 2
ECD = 2RCD+ mCD + 2lCD = 2
 | 0 | 1
0 | A | D
1 | B | C
y1
y0
次态中 D出现的较多，故使AD相邻，D = 10
x
y

## Slide 199: 6、 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
5、最小化状态表
 | 0 | 1
0 | A | D
1 | B | C
y1
y0
 | 0 | 1
A 00 | 00/0 | 01/0
B 01 | 00/0 | 11/0
C 11 | 00/0 | 10/0
D 10 | 00/0 | 10/1
二进制状态表
x
y1y0
x
y

## Slide 200: 7、求激励函数和输出函数的表达式
二进制状态表
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
激励表
 | 0 | 1
A 00 | 00/0 | 01/0
B 01 | 00/0 | 11/0
C 11 | 00/0 | 10/0
D 10 | 00/0 | 10/1
x
y1y0

## Slide 201: 7、求激励函数和输出函数的表达式
D1 = x • y1 + x • y0
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
D1
 | 0 | 1
A 00 | 00/0 | 01/0
B 01 | 00/0 | 11/0
C 11 | 00/0 | 10/0
D 10 | 00/0 | 10/1
x
y1y0
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
激励表
x
y1y0

## Slide 202: 7、求激励函数和输出函数的表达式
D0 = x • y1
二进制状态表
 | 0 | 1
A 00 | 00/0 | 01/0
B 01 | 00/0 | 11/0
C 11 | 00/0 | 10/0
D 10 | 00/0 | 10/1
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
D1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 0
10 | 0 | 0
D0
x
y1y0
D1 = x • y1 + x • y0
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
激励表
x
y1y0

## Slide 203: 7、求激励函数和输出函数的表达式
Z = x • y1• y0
二进制状态表
 | 0 | 1
A 00 | 00/0 | 01/0
B 01 | 00/0 | 11/0
C 11 | 00/0 | 10/0
D 10 | 00/0 | 10/1
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
D1
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 0
10 | 0 | 0
D0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
Z
x
y1y0
D0 = x • y1
D1 = x • y1 + x • y0
x
y1y0

## Slide 204: “1111”序列检测器逻辑电路图
因为卡诺图中没有无关项d出现，因此不会出现挂起现象。
Q
D
Q
CLK
^
Q
D
Q
CLK
^
CLK
x
y1
y0
Z
&
1
≥1
&
&
&
1
D0
D1

## Slide 206: 例2 用JK触发器设计一个六进制可逆计数器。当 x = 1 时，加1计数；当 x = 0 时，减1计数。
分别用二进制 000~101表示六进制中的 6 个状态。
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表
xy2
y1y0
 | d | d | 
 | d | d | 
xy2
y1y0
K2
J2
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K1
J1
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K0
J0
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
二进制状态表
x
y2y1y0

## Slide 207: 例2 用JK触发器设计一个六进制可逆计数器。当 x = 1 时，加1计数；当 x = 0 时，减1计数。
分别用二进制 000~101表示六进制中的 6 个状态。
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
xy2
y1y0
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
K1
J1
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K0
J0
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
x
y2y1y0
二进制状态表
激励表
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
K2
J2
xy2
y1y0
xy2
y1y0

## Slide 208: 例2 用JK触发器设计一个六进制可逆计数器。当 x = 1 时，加1计数；当 x = 0 时，减1计数。
分别用二进制 000~101表示六进制中的 6 个状态。
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
xy2
y1y0
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
x
y2y1y0
二进制状态表
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
K1
J1
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K0
J0
K2
J2
xy2
y1y0
xy2
y1y0

## Slide 209: 例2 用JK触发器设计一个六进制可逆计数器。当 x = 1 时，加1计数；当 x = 0 时，减1计数。
分别用二进制 000~101表示六进制中的 6 个状态。
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
xy2
y1y0
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
x
y2y1y0
二进制状态表
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
激励表
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
K2
J2
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K1
J1
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K0
J0

## Slide 210: 激励函数表达式
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
K0
J0
J1 = x • y2 • y0 + x • y2 • y0
K1 = x • y2 •y0 + x • y0
J2 = x •y1•y0 + x • y1• y0
K2 = x • y0 + x • y1• y0
J0 = 1
K0 = 1
共10个门。
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K2
J2
xy2
y1y0
xy2
y1y0
K1
J1
xy2
y1y0
xy2
y1y0

## Slide 211: 六进制可逆计数器逻辑图
/CLK
Q
Q
J
K
CLK
^
y2
/y2
Q
Q
J
K
CLK
^
y0
/y0
“1”
Q
Q
J
K
CLK
^
y1
/y1
1
&
&
&
&
x
y0
y1
/y1
/y0
y0
y2
/y0
y0
/y2
/y0
&
&
&
&
&
&
J2 = x •y1•y0 + x • y1• y0
K2 = x • y0 + x • y1• y0
J1 = x • y2 • y0 + x • y2 • y0
K1 = x • y2 •y0 + x • y0
J0 = 1
K0 = 1
共10个门。
J0
K0
J1
K1
J2
K2

## Slide 212: 电路状态图
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
K2
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
J2
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
K1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
J1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
K0
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
J0
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
110 |  | 
111 |  | 
000
001
010
101
100
011
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
二进制状态表
x
y2y1y0

## Slide 213: 电路状态图
000
001
010
101
100
011
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
二进制状态表
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
110 | 101 | 111
111 | 110 | 010
x
y2y1y0
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
K2
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
J2
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
K1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
J1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
K0
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
J0

## Slide 214: 电路状态图
000
001
010
101
100
011
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
二进制状态表
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
110 | 101 | 111
111 | 110 | 010
x
y2y1y0
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
K2
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
J2
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
K1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
J1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
K0
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
J0

## Slide 215: 电路状态图
111
1
0
110
1
0
000
001
010
101
100
011
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
二进制状态表
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
110 | 101 | 111
111 | 110 | 010
x
y2y1y0
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
K2
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
J2
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
K1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
J1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
K0
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
J0

## Slide 216: 另一种激励函数表达式及电路状态图
d | 1 | 0 | d
d | 0 | 1 | d
d | d | d | d
d | d | d | d
K2
1 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
J2
d | d | d | d
d | d | d | d
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
K1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
J1
d | d | d | d
1 | 1 | 1 | 1
1 | d | d | 1
d | d | d | d
K0
1 | 1 | 1 | 1
d | d | d | d
d | d | d | d
1 | d | d | 1
J0
1
1
0
000
001
010
101
100
011
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
110 |  | 
111 |  | 
二进制状态表
J2 = x •y1•y0 + x • y1• y0
K2 = x • y0 + x • y0
J1 = x • y2 • y0 + x • y2 • y0
K1 = K2
J0 = 1 K0 = 1 共9个门
111
110
1
1
0
 | 0 | 1
000 | 101 | 001
001 | 000 | 010
010 | 001 | 011
011 | 010 | 100
100 | 011 | 101
101 | 100 | 000
110 | 001 | 111
111 | 110 | 000
x
y2y1y0

## Slide 217: 另一个六进制可逆计数器逻辑图
Q
Q
J
K
CLK
^
y2
/y2
Q
Q
J
K
CLK
^
y0
/y0
“1”
/y1
Q
Q
J
K
CLK
^
y1
&
y2
/y0
y0
/y2
&
&
J2 = x •y1•y0 + x • y1• y0
K2 = x • y0 + x • y0
J1 = x • y2 • y0 + x • y2 • y0
K1 = K2
J0 = 1
K0 = 1 共9个门
1
x
/y0
&
y0
y1
/y1
&
&
y0
&
&
&
/y0
/CLK
J0
K0
J1
K1
J2
K2

## Slide 218: 例3 设计一个 n 位二进制串行乘法器。
z = 5x
乘法器
X
Z
CLK
该乘法器有一个输入端 X 及一个输出端 Z ，输入 X 是由低位开始的二进制串行序列信号，输出 Z 是另一个串行序列(由低位开始输出)，且 Z = 5X。
Z = 5X = 4X + X
x
X1
X2
X3
X4
Xi-1
Xi+1
Xi
Xn
•••
•••
Xi-2
Xi+2
4x
Xn-2
Xn-1
Xn
X1
X2
Xi-1
Xi-3
Xi-2
0
0
•••
•••
Xi-4
Xi
c
Ci-1
Ci
Ci+1
Cn
Cn+1
Cn+2
C1
C2
C3
C4
•••
•••
Ci-2
Ci+2
z
Zn+2
Z1
Z2
Z3
Z4
Zi-1
Zi
Zi+1
Zn
Zn+1
Zn+3
•••
•••
Zi-2
Zi+2
t i
•••
•••
CLK

## Slide 219: 例3 设计一个 n 位二进制串行乘法器。
该乘法器有一个输入端 X 及一个输出端 Z ，输入 X 是由低位开始的二进制串行序列信号，输出 Z 是另一个串行序列(由低位开始输出)，且 Z = 5X。
Z = 5X = 4X + X
Zi = Xi⊕Xi-2 ⊕ Ci-1
Ci = Xi Xi-2+ Xi Ci-1+ Xi-2 Ci-1
全加器
X i
Z i
Ci-1
X i-2
Ci
t i
x
X1
X2
X3
X4
Xi-1
Xi+1
Xi
Xn
•••
•••
Xi-2
Xi+2
4x
Xn-2
Xn-1
Xn
X1
X2
Xi-1
Xi-3
Xi-2
0
0
•••
•••
Xi-4
Xi
c
Ci-1
Ci
Ci+1
Cn
Cn+1
Cn+2
C1
C2
C3
C4
•••
•••
Ci-2
Ci+2
z
Zn+2
Z1
Z2
Z3
Z4
Zi-1
Zi
Zi+1
Zn
Zn+1
Zn+3
•••
•••
Zi-2
Zi+2
t i
•••
•••
CLK

## Slide 220: 5x 串行乘法器的设计分析
其中： Xi 为 ti 时刻的输入信号，
Xi-2 为 ti 时刻前两个节拍的输入信号，
Ci-1 为 ti 时刻前一个节拍的加法进位信号。
所以，电路应保存 ti 前的Ci-1、 Xi-2 、 Xi-1的值，
则当前输出 Z 及进位 C 的表达式：
Z = X⊕ J ⊕ H
C = X·J + X · H + J · H
Zi = Xi⊕Xi-2 ⊕ Ci-1
Ci = Xi Xi-2+ Xi Ci-1+ Xi-2 Ci-1
全加器
X i
Z i
Ci-1
X i-2
Ci
分别设置三个触发器： H 、 J 、 V 。

## Slide 221: 5x 串行乘法器的原始状态表
则当前输出 Z 及进位 C 的表达式：
Z = X⊕ J ⊕ H
C = X·J + X · H + J · H
 | 0 | 1
S000 |  | 
S001 |  | 
S010 |  | 
S011 |  | 
S100 |  | 
S101 |  | 
S110 |  | 
S111 |  | 
x
SHJV
对应 H、J、V 的组合，电路
应具有 8种状态组合以表示 ti 时刻
前Ci-1、Xi-2 、 Xi-1 这三个值的情况。
设状态命名为SHJV ，其中
H：前一节拍产生的进位值 Ci-1
J：前两节拍的输入值 Xi-2
V：前一节拍的输入值 Xi-1
SHJV /z
n+1

## Slide 222: 5x 串行乘法器的原始状态表
则当前输出 Z 及进位 C 的表达式：
Z = X⊕ J ⊕ H
C = X·J + X · H + J · H
 | 0 | 1
S000 | S??0 /0 | S??1 /1
S001 | S??0 /0 | S??1 /1
S010 | S??0 /1 | S??1 /0
S011 | S??0 /1 | S??1 /0
S100 | S??0 /1 | S??1 /0
S101 | S??0 /1 | S??1 /0
S110 | S??0 /0 | S??1 /1
S111 | S??0 /0 | S??1 /1
对应 H、J、V 的组合，电路
应具有 8种状态组合以表示 ti 时刻
Ci-1、Xi-2 、 Xi-1 这三个值的情况。
设状态命名为SHJV ，其中
H：前一节拍产生的进位值 Ci-1
J：前两节拍的输入值 Xi-2
V：前一节拍的输入值 Xi-1
① Xi → Xi-1 (V)
x
SHJV
SHJV /z
n+1

## Slide 223: 5x 串行乘法器的原始状态表
则当前输出 Z 及进位 C 的表达式：
Z = X⊕ J ⊕ H
C = X·J + X · H + J · H
 | 0 | 1
S000 | S?00 /0 | S?01 /1
S001 | S?10 /0 | S?11 /1
S010 | S?00 /1 | S?01 /0
S011 | S?10 /1 | S?11 /0
S100 | S?00 /1 | S?01 /0
S101 | S?10 /1 | S?11 /0
S110 | S?00 /0 | S?01 /1
S111 | S?10 /0 | S?11 /1
② Xi-1 (V) → Xi-2 (J)
x
SHJV
对应 H、J、V 的组合，电路
应具有 8种状态组合以表示 ti 时刻
Ci-1、Xi-2 、 Xi-1 这三个值的情况。
设状态命名为SHJV ，其中
H：前一节拍产生的进位值 Ci-1
J：前两节拍的输入值 Xi-2
V：前一节拍的输入值 Xi-1
SHJV /z
n+1

## Slide 224: 5x 串行乘法器的原始状态表
则当前输出 Z 及进位 C 的表达式：
Z = X⊕ J ⊕ H
C = X·J + X · H + J · H
 | 0 | 1
S000 | S?00 /0 | S?01 /1
S001 | S?10 /0 | S?11 /1
S010 | S?00 /1 | S?01 /0
S011 | S?10 /1 | S?11 /0
S100 | S?00 /1 | S?01 /0
S101 | S?10 /1 | S?11 /0
S110 | S?00 /0 | S?01 /1
S111 | S?10 /0 | S?11 /1
③ X⊕J⊕H → Z
x
SHJV
对应 H、J、V 的组合，电路
应具有 8种状态组合以表示 ti 时刻
Ci-1、Xi-2 、 Xi-1 这三个值的情况。
设状态命名为SHJV ，其中
H：前一节拍产生的进位值 Ci-1
J：前两节拍的输入值 Xi-2
V：前一节拍的输入值 Xi-1
SHJV /z
n+1

## Slide 225: 5x 串行乘法器的原始状态表
则当前输出 Z 及进位 C 的表达式：
Z = X⊕ J ⊕ H
C = X·J + X · H + J · H
 | 0 | 1
S000 | S000 /0 | S001 /1
S001 | S010 /0 | S011 /1
S010 | S000 /1 | S101 /0
S011 | S010 /1 | S111 /0
S100 | S000 /1 | S101 /0
S101 | S010 /1 | S111 /0
S110 | S100 /0 | S101 /1
S111 | S110 /0 | S111 /1
④ XJ+XH+JH
→ C(H)
x
SHJV
对应 H、J、V 的组合，电路
应具有 8种状态组合以表示 ti 时刻
Ci-1、Xi-2 、 Xi-1 这三个值的情况。
设状态命名为SHJV ，其中
H：前一节拍产生的进位值 Ci-1
J： 前两节拍的输入值 Xi-2
V：前一节拍的输入值 Xi-1
SHJV /z
n+1

## Slide 226: 状态化简
S001 |  |  |  |  |  |  | 
S010 |  |  |  |  |  |  | 
S011 |  |  |  |  |  |  | 
S100 |  |  |  |  |  |  | 
S101 |  |  |  |  |  |  | 
S110 |  |  |  |  |  |  | 
S111 |  |  |  |  |  |  | 
 | S000 | S001 | S010 | S011 | S100 | S101 | S110
 | 0 | 1
S000 | S000 /0 | S001 /1
S001 | S010 /0 | S011 /1
S010 | S000 /1 | S101 /0
S011 | S010 /1 | S111 /0
S100 | S000 /1 | S101 /0
S101 | S010 /1 | S111 /0
S110 | S100 /0 | S101 /1
S111 | S110 /0 | S111 /1
x
SHJV
SHJV /z
n+1

## Slide 227: 状态化简
S001 |  |  |  |  |  |  | 
S010 | × | × |  |  |  |  | 
S011 | × | × |  |  |  |  | 
S100 | × | × | √ |  |  |  | 
S101 | × | × |  | √ |  |  | 
S110 |  |  | × | × | × | × | 
S111 |  |  | × | × | × | × | 
 | S000 | S001 | S010 | S011 | S100 | S101 | S110
(S000, S010)
(S001, S011)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S000, S100)
(S001, S101)
(S000, S110)
(S001, S111)
(S010, S100)
(S011, S101)
(S010, S110)
(S011, S111)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S100, S110)
(S101, S111)
 | 0 | 1
S000 | S000 /0 | S001 /1
S001 | S010 /0 | S011 /1
S010 | S000 /1 | S101 /0
S011 | S010 /1 | S111 /0
S100 | S000 /1 | S101 /0
S101 | S010 /1 | S111 /0
S110 | S100 /0 | S101 /1
S111 | S110 /0 | S111 /1
x
SHJV

## Slide 228: 状态化简
(S000) A
(S001, S110) B
(S010 ,S100) C
(S011 ,S101) D
(S111) E
S001 | × |  |  |  |  |  | 
S010 | × | × |  |  |  |  | 
S011 | × | × | × |  |  |  | 
S100 | × | × | √ | × |  |  | 
S101 | × | × | × | √ | × |  | 
S110 | × | √ | × | × | × | × | 
S111 | × | × | × | × | × | × | ×
 | S000 | S001 | S010 | S011 | S100 | S101 | S110
(S000, S010)
(S001, S011)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S000, S100)
(S001, S101)
(S000, S110)
(S001, S111)
(S010, S100)
(S011, S101)
(S010, S110)
(S011, S111)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S000, S010)
(S101, S111)
(S100, S110)
(S101, S111)

## Slide 229: 状态化简
 | 0 | 1
A | A/0 | B/1
B | C/0 | D/1
C | A/1 | D/0
D | C/1 | E/0
E | B/0 | E/1
x
y
(S000) A
(S001, S110) B
(S010 ,S100) C
(S011 ,S101) D
(S111) E
 | 0 | 1
S000 | S000 /0 | S001 /1
S001 | S010 /0 | S011 /1
S010 | S000 /1 | S101 /0
S011 | S010 /1 | S111 /0
S100 | S000 /1 | S101 /0
S101 | S010 /1 | S111 /0
S110 | S100 /0 | S101 /1
S111 | S110 /0 | S111 /1
最小化状态表
原始状态表
x
SHJV
SHJV /z
n+1
S n+1 /z

## Slide 230: 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/1
B | C/0 | D/1
C | A/1 | D/0
D | C/1 | E/0
E | B/0 | E/1
x
y
最小化状态表
C
B
A
D
E
S n+1 /z

## Slide 231: 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/1
B | C/0 | D/1
C | A/1 | D/0
D | C/1 | E/0
E | B/0 | E/1
x
y
最小化状态表
C
B
A
D
E
S n+1 /z

## Slide 232: 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/1
B | C/0 | D/1
C | A/1 | D/0
D | C/1 | E/0
E | B/0 | E/1
x
y
最小化状态表
C
B
A
D
E
K=3，p=2，q=1
E = KR + (K–1)m + pql
= 3R + 2m + 2l
EAB= 3RAB + 2mAB + 2lAB = 4
EAC = 3RAC + 2mAC + 2lAC = 3
EAD= 3RAD + 2mAD + 2lAD = 2
EAE = 3RAE + 2mAE + 2lAE = 2
EBC= 3RBC + 2mBC + 2lBC = 3
EBD= 3RBD + 2mBD + 2lBD = 3
EBE= 3RBE + 2mBE + 2lBE = 4
ECD = 3RCD + 2mCD + 2lCD = 4
ECE= 3RCE + 2mCE + 2lCE = 2
EDE = 3RDE + 2mDE + 2lDE = 3
S n+1 /z

## Slide 233: 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/1
B | C/0 | D/1
C | A/1 | D/0
D | C/1 | E/0
E | B/0 | E/1
x
y
最小化状态表
C
B
A
D
E
S n+1 /z
K=3，p=2，q=1
E = KR + (K–1)m + pql
= 3R + 2m + 2l
EAB= 3RAB + 2mAB + 2lAB = 4
EAC = 3RAC + 2mAC + 2lAC = 3
EAD= 3RAD + 2mAD + 2lAD = 2
EAE = 3RAE + 2mAE + 2lAE = 2
EBC= 3RBC + 2mBC + 2lBC = 3
EBD= 3RBD + 2mBD + 2lBD = 3
EBE= 3RBE + 2mBE + 2lBE = 4
ECD = 3RCD + 2mCD + 2lCD = 4
ECE= 3RCE + 2mCE + 2lCE = 2
EDE = 3RDE + 2mDE + 2lDE = 3

## Slide 234: 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/1
B | C/0 | D/1
C | A/1 | D/0
D | C/1 | E/0
E | B/0 | E/1
x
y
最小化状态表
 | 0 | 1
00 | C | A
01 | B | 
11 | E | 
10 | D | 
y2
y1 y0
C
B
A
D
E
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
S n+1 /z
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 235: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 236: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
 | d | d | 
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 237: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
xy2
y1y0
D2
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
xy2
y1y0
D1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
xy2
y1y0
D0
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
xy2
y1y0
Z
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 238: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 239: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 240: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
 | 0 | 1
C 000 | 100/1 | 010/0
B 001 | 000/0 | 010/1
D 010 | 000/1 | 011/0
E 011 | 001/0 | 011/1
A 100 | 100/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
y2n+1y1n+1y0n+1/z

## Slide 241: 5x串行乘法器的激励函数和输出函数卡诺图
D2
D1
D0
xy2
y1y0
Z
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
xy2
y1y0
xy2
y1y0
xy2
y1y0
D2 = x • y1• y0
D1 = x • y2
D0 = x • y1+ y1• y0 + x • y2
Z = x • y2+ x • y0 + x • y2 • y0

## Slide 242: 5X 串行乘法器的逻辑图
CLK
&
&
&
&
x
Z
Q
D
Q
CLK
^
/y2
y2
CLR
Q
D
Q
CLK
^
/y1
y1
CLR
Q
D
Q
CLK
^
/y0
y0
CLR
&
&
&
&
&
&
&
&
/RESET

## Slide 243: 关于挂起现象的讨论
在状态分配中，有三个状态变量组合未使用，它们是101，
110 及 111 ，因此需验证有无挂起现象。
从卡诺图可以看出：
① 对状态101时，x = 0→次态000/z=0；
x = 1→次态001/z=1。
②对状态110时， x = 0→次态000/z=0 ；
x = 1→次态001/z=1 。
③对状态111时， x = 0→次态001/z=0 ；
x = 1→次态001/z=1 。
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0

## Slide 244: 关于挂起现象的讨论
在状态分配中，有三个状态变量组合未使用，它们是101，
110 及 111 ，因此需验证有无挂起现象。
从卡诺图可以看出：
① 对状态101时，x = 0→次态000/z=0；
x = 1→次态001/z=1。
②对状态110时， x = 0→次态000/z=0 ；
x = 1→次态001/z=1 。
③对状态111时， x = 0→次态001/z=0 ；
x = 1→次态001/z=1 。
xy2
y1y0
D2
xy2
y1y0
D1
xy2
y1y0
D0
xy2
y1y0
Z
1 | 1 | 0 | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | d | d | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 0
1 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | 0 | 1 | 0
0 | d | d | 1
0 | d | d | 1
1 | d | d | 0
 | 0 | 1
101 | 000/0 | 001/1
110 | 000/0 | 001/1
111 | 001/0 | 001/1
x
y2 y1y0
y2n+1y1n+1y0n+1/Z

## Slide 245: 关于挂起现象的讨论
无挂起现象：
① 对状态101时，
x = 0 → 次态 000 /z=0 ；
x = 1 → 次态 001 /z=1 。
②对状态110时，
x = 0 → 次态 000 /z=0 ；
x = 1 → 次态 001 /z=1 。
③对状态111时，
x = 0 → 次态 001 /z=0 ；
x = 1 → 次态 001 /z=1。
 | 0 | 1
000 | 100/1 | 010/0
001 | 000/0 | 010/1
010 | 000/1 | 011/0
011 | 001/0 | 011/1
100 | 100/0 | 001/1
101 | 000/0 | 001/1
110 | 000/0 | 001/1
111 | 001/0 | 001/1
x
y2 y1y0
二进制状态表
y2n+1y1n+1y0n+1/Z

## Slide 246: 状态图
 | 0 | 1
000 | 100/1 | 010/0
001 | 000/0 | 010/1
010 | 000/1 | 011/0
011 | 001/0 | 011/1
100 | 100/0 | 001/1
101 | 000/0 | 001/1
110 | 000/0 | 001/1
111 | 001/0 | 001/1
二进制状态表
000
001
111
010
101
110
0/1
1/0
0/0
1/1
0/1
1/0
0/0
011
1/1
1/1
100
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
x
y2 y1y0
y2n+1y1n+1y0n+1/Z

## Slide 247: 功能设计方法：串行乘法器( Z = 5X )
S
A
B
Co
Ci
z (Zi)
Ci
x
Q
Q
D
＞CLK
CLR
2x
Xi-1
Xi-2
4x
Q
Q
D
＞CLK
CLR
CLK
Ci-1
Q
Q
D
＞CLK
CLR
/RESET

## Slide 248: 试设计一个串行乘法器，具体要求如下：
设计一个 n 位串行乘法器，该乘法器有一个输入端 x、一个输出端 z 和四个控制端 K3 K2 K1 K0 。输入 x 为由低位开始的二进制串行信号，输出 z 为另一个串行信号序列（也由低位开始输出），且 z = kx。其中 k 为控制端信号K3 K2 K1 K0所构成的二进制代码数值(0 ≤ k ≤ 15)。作业5.15
z = kx
x
z
K3
K2
K1
K0

## Slide 249: 同步时序电路的设计
步骤1 建立原始状态图(表)——只求逻辑正确
步骤2 状态化简
完全给定同步时序电路状态表的化简
不完全给定同步时序电路状态表的化简
化简方法、步骤，所用工具
步骤3 状态分配
状态编码的一般问题
相邻状态分配法
三个规则、改善效果
步骤4 触发器类型的选择及激励函数和输出函数的确定
D、JK、T触发器的激励表
作业