## Slide 1
实验1第3步
数字钟设计

## Slide 2: 实验1 数字钟设计
实验目的：掌握FPGA语言设计方法
教学基本要求：学习基本的VHDL语言结构和设计
实验内容提要：使用VHDL设计一个完整的数字钟

## Slide 3: 四个环节：
环节1 数字钟模型代码讲述 20分钟
lab/lab2/step1/clock.vhd
环节2 数字钟模型仿真 40分钟
环节3 真实的数字钟代码 学习和验证 60分钟
lab/lab2/step2/clocktop.vhd
lab/lab2/step3/clocktop.vhd
环节4 数字钟添加日月功能； 120分钟
（使用lab1 中的case 语句模型）

## Slide 4
环节1数字钟代码讲述 20分钟lab/lab2/step1/clock.vhd

## Slide 5
环节2 数字钟仿真 40分钟
lab/lab2/step1/clock.vhd
改用50MHz的时钟作为数字钟的时钟，实现正常的数字钟计数

## Slide 6: 环节2 数字钟仿真 40分钟
仿真时注意问题：
1，仿真1小时需要多少时间？
2，现在的时钟是秒时钟，实际系统的时钟是50MHz.那用50MHz的时钟的情况下，仿真1小时要多少时间？如何解决该问题？

## Slide 7
环节3 完整的数字钟代码 学习和验证 60分钟
lab/lab2/step2/clocktop.vhd

## Slide 8: 环节3 完整的数字钟代码 学习和验证 60分钟
1,复位如何输入的？按键防抖如何制作的？修改按键防抖的间隔会导致什么问题？
2,数码管的显示使用组合逻辑输出好还是时序逻辑输出好？
3,这个代码如果你想改进，准备怎么改进？
4,全局时钟，全局复位生成。
(lab/lab2/step2/clocktop.vhd)
查看RPT文件中全局CLOCK信号的使用情况。
学习使用altclkctrl宏功能生成全局信号。

## Slide 9: 环节4 数字钟添加功能； 120分钟
1，日月功能；
（使用lab1 中的case 语句模型）
2，设定时间功能；
3，闹钟功能；
4，闰年功能。

## Slide 10: 实验报告要求
下次做实验，交上次实验报告（一页纸）
1，回答实验课件中提出的问题。
2, 写出闰年的算法